## Slide 1: تقویت کننده‌های نوری
درس الکترونیک نوری
استاد: پروفسور محمد نژاد
ارائه: فرهاد باقراسکویی
دی ماه 93

## Slide 2: فهرست
مقدمه
تاریخچه تقویت کننده های نوری
انواع تقویت کننده های نوری
تقویت کننده‌های EDFA
ویژگی‌های تقویت کننده‌های EDFA
برخی روش‌های جدید
جمع بندی
مراجع

## Slide 3: سیستم ها مخابرات نوری قدیمی
محدود شدن سرعت بوسیله قطعات الکترونیکی
  مدارات الکترونیکی برای مدولاسیون
  مدارات تقویت کننده برای جبران تلفات
  مدارات تحریک کننده ی دیود لیزری

## Slide 4: چرا تقویت کننده‌های نوری
افزایش مسافت انتقال
یافتن راه های جدید برای افزایش سرعت و ظرفیت سیستم های مخابراتی
تلاش در جهت افزایش گستره ی شبکه ی ارتباط جهانی
افزایش فرکانس حامل ها در یک سیستم ارتباطی باعث بهبود ظرفیت و سرعت در آن سیستم خواهد شد .
رفع مشکل تلفات در فیبر نوری در مسیر انتقال
  < 0.25 dB/km loss @ ~1.5 m
  < 0.5 dB/km loss @ 1.2 - 1.6 m

## Slide 5: تاریخچه
در اوایل سال 1980 ، بیشتر به تقویت کننده های فیبری Raman (RFA Raman fiber amplifier) و تقویت کننده های لیزری نیمه هادی SLA (Semiconductor Laser Amplifier) توجه می شد .
در سال 1986 آزمایشگاه AT & T Bell و گروه های تحقیقاتی زیادی روی EDFA (Erbium doped fiber amplifier) کار می کردند .
در سال 1989 برای اولین بار NTT دیود های لیزری InGaAsP تازه ساخته شده را برای پمپ EDFA در یک سیستم عملی به کار گرفته شد .

## Slide 6: طبقه بندی تقویت کننده‌های نوری
Rare earth-Doped Fiber Amplifiers
Erbium-Doped Fiber Amplifiers (EDFA):C, L-Band(1530-1565nm), (1565 - 1625nm)
Thulium-Doped Fiber Amplifiers (TDFA): S-Band (1440-1530nm)
Praseodymium-Doped Fiber Amplifiers (PDFA): O-Band
Fiber Raman Amplifiers
Discrete Raman Amplifiers
Distributed Raman Amplifiers (DRA)
Semiconductor Optical Amplifiers (SOA)
conventional SOA
GC-SOA (Gain-Clamped SOA)
LOA (Linear Optical Amplifier)

## Slide 7: کاربردهای تقویت کننده‌های نوری
تقویت کننده در مسیر
  جایگزین مولدها هستند و یک سیگنال ضعیف شده را تقویت می‌کنند تا بتواند مسافت بیشتری را طی کند.
تقویت کننده توان
  تقویت سیگنال برای جبران تلفات ناشی از فیبر.
  معمولا بلافاصله بعد از منبع قرار می‌گیرد و یا با آن مجتمع می شود.
پیش تقویت کننده
  سیگنال دریافتی را تقویت می‌کند.
تقویت کننده‌های LAN
  جبران تلفات توزیع در شبکه‌های محلی

## Slide 8: کاربردهای تقویت کننده‌های نوری
60 mW
45 mW
30 mW
10
15
20
25
30
35
40
-10
-5
0
5
10
15
توان خروجی [dBm]
in-line
amplifier
Booster
amplifier
preamplifier
بهره [dB]

## Slide 9: کاربردهای تقویت کننده‌های نوری
Booster
amplifier
Preamplifier
In-line
amplifier
Remote pump
amplifier
Improvement
in gain(dB)
Key
technology
Improvement
in length(km)
10 - 15
5 - 10 (APD)
10 - 15 (PIN)
15 - 30
5 - 15
40 - 60
20 - 40
40- 60
60 - 120
30 - 60
High efficiency
Low noise
Low noise
Supervisory
High pumping
power

## Slide 10: Erbium-Doped Fiber Amplifiers

## Slide 11: Erbium-Doped Fiber Amplifiers
شامل دیودهای نوری برای اندازه گیری، لیزر برای تحریک و ایزولاتور برای فیلتر کردن طیف خروجی

## Slide 12: Erbium-Doped Fiber Amplifiers
980 nm
Pump
پمپ نوری به انرژی بالاتر
N
1
N
2
N
3
Radiationless
Decay
"metastable" گذر سریع به حالات
N
1
N
2
N
3
~1550 nm
~1550 nm
Signal
Output
Stimulated Emission and Amplification
N
1
N
2
N
3

## Slide 13: Erbium-Doped Fiber Amplifiers
Notes: 4

## Slide 14: Erbium-Doped Fiber Amplifiers
Pump Source
WDM
Erbium Doped Fibre
Isolator
Isolator
= Fusion Splice
Input
Output
980 nm signal
1550 nm data signal
Power level
980 nm signal
1550 nm data signal
Power level
توان مابین سیگنال پمپ شده و سیگنال داده مبادله می شود

## Slide 15: Erbium-Doped Fiber Amplifiers
لیزر پمپ
کوپلر WDM
فیبر دوپ شده با Erbium
ورودی و خروجی

## Slide 16: Erbium-Doped Fiber Amplifiers

## Slide 17: Erbium-Doped Fiber Amplifiers

## Slide 18: Erbium-Doped Fiber Amplifiers
دو تفاوت عمده در ادوات الکترونیکی و نوری رفتار آنها در حالت اشباع می‌ باشد.
با افزایش توان ورودی EDFA توان کل به آهستگی تغییر می‌کند.
ادوات الکترونیکی در نزدیکی اشباع، توید اعوجاج و هارمونیک می‌کنند.
توان خروجی برابر است با :
Amplified signal + Noise (Amplified Spontaneous Emission ASE)
P
in (dBm)
Total P
out
-3 dB
Max
-
20
-
30
-
10
Gain

## Slide 19: Erbium-Doped Fiber Amplifiers
دو تفاوت عمده در ادوات الکترونیکی و نوری رفتار آنها در حالت اشباع می‌ باشد.
با افزایش توان ورودی EDFA توان کل به آهستگی تغییر می‌کند.
ادوات الکترونیکی در نزدیکی اشباع، توید اعوجاج و هارمونیک می‌کنند.
توان خروجی برابر است با :
Amplified signal + Noise (Amplified Spontaneous Emission ASE)
Gain (dB)
1540
1560
1580
10
1520
20
40
30
-5 dBm
-20 dBm
-10 dBm
P Input: -30 dBm

## Slide 20: تقویت کننده‌های نوری جدید
Increase in spectral bandwidth ~ 140 nm (hybrid solutions)

## Slide 21: تقویت کننده‌های نوری جدید
Hybrid solution EDFA + TDFA

## Slide 22
مقایسه تقویت کننده‌ها

## Slide 23: بهنای باند بهره در تقویت کننده‌های نوری

## Slide 24: جمع بندی
تقویت کننده‌های نوری داری پهنای باند بیشتر، برد و قابلیت اطمینان بالاتر هستند.
دارای توان خروجی ثابت نسبت به تغییرات توان ورودی هستند.
روز به روز بر روی تقویت کننده‌ها با پهنای باند بیشتر کار می‌شود.
امروز از ترکیب تقویت کنندههای مختلف به صورت Hybrid استفاده می‌شود.

## Slide 25: مراجع
Paschotta, Rüdiger. "Tutorial on Fiber Amplifiers". Tutorial on Fiber Amplifiers. RP Photonics. Retrieved 10 October 2013.
Mears, R.J. and Reekie, L. and Poole, S.B. and Payne, D.N.: "Low-threshold tunable CW and Q-switched fiber laser operating at 1.55μm", Electron. Lett., 1986, 22, pp.159-160
R.J. Mears, L. Reekie, I.M. Jauncey and D. N. Payne: “Low-noise Erbium-doped fibre amplifier at 1.54μm”, Electron. Lett., 1987, 23, pp.1026–1028

## Slide 26
با تشکر از توجه شما